Zadatak.

Napisati program za ispisivanje slova ’A’ na sredini ekrana. Slovo treba da bude bele boje, a pozadina slova treba da bude crvene boje.

Slika xxx. Belo slovo ’A’ na crvenoj pozadini u centru ekrana (levo) i uvećan detalj (desno)

.model small

.stack

.data

.code

start:

mov	ax,0b800h		; postavljanje registra es

mov	es,ax			; na pocetak ekranske memorije

mov	ax,3			; brisanje ekrana

int	10h

mov	di,2000			; sredina 11. reda

mov	al,'A'			; definisanje karaktera

mov	ah,11001111b		; definisanje boja

mov	es:[di],ax		; ispis na mesto es+di

mov	ax,4c00h		; izlazak iz programa

int	21h

end start				; kraj programa

Prethodni program prikazuje ispis samo jednog karaktera. Korišćenjem petlji moguće je crtati linije, pa čak i obojiti delove ekrana u određenu boju. Sledeći zadatak ilustruje crtanje jedne horizontalne, jedne vertikalne i dve kose linije. I dalje treba imati na umu da u ovom režimu ekran ima dimenzija 25x80 karaktera.

Zadatak.

Napisati program koji u režimu karaktera na ekran iscrtava jednu horizontalnu, jednu vertikalnu i dve kose linije.

.model small

.stack

.data

.code

start:

mov	ax,3		; brisanje ekrana

int	10h

mov	ax,0b800h	; postavljanje registra es na pocetak

mov	es,ax		; ekranske memorije

; horizontalna linija

mov	di,1600			; pocetna tacka horizontalne linije

mov	al,' '			; registar al je prazan jer ce samo

; pozadina biti aktivna

mov	ah,10011111b		; plava boja pozadine (plava linija)

mov	cx,80			; ispisace se 80 karaktera

cik1:

mov	es:[di],ax	; ispis

add	di,2		; prelazak na sledecu poziciju na

; ekranu

loop	cik1		; petlja

; vertikalna linija

mov	di,20			; pocetna tacka vertikalne linije

mov	al,' '			; registar al je prazan jer ce samo

; pozadina biti aktivna

mov	ah,10101111b		; zelena pozadina (zelena linija)

mov	cx,25			; ispisace se 25 karaktera

cik2:

mov	es:[di],ax	; ispis

add	di,160		; prelazak na sledecu poziciju

loop	cik2		; petlja

; opadajuca linija

mov	di,50			; pocetna tacka opadajucee linije

mov	al,' '			; registar al je prazan jer ce samo

; pozadina biti aktivna

mov	ah,10111111b		; tirkizna linija

mov	cx,25			; ispisace se 25 karaktera

cik3:

mov	es:[di],ax	; ispis

add	di,162		; prelazak na sledecu poziciju

loop	cik3		; petlja

rastuca linija:

mov	di,130			; pocetna tacka rastuce linije

mov	al,' '			; registar al je prazan jer ce samo

; pozadina biti aktivna

mov	ah,11011111b		; ljubicasta linija

mov	cx,25			; ispisace se 25 karaktera

cik4:

mov	es:[di],ax	; ispis

add	di,158		; prelazak na sledecu poziciju

loop	cik4		; petlja

xor	ax,ax				;

int	16h

the_end:

mov	ax,4c00h		; izlazak iz programa, povratak u DOS

int	21h

end	start				; kraj programa

Crtanje linija izvršeno je uzastopnim ispisivanjem karaktera na ekran. Razlika u crtanju linija je u početnoj tački i nagibu. Kod horizontalne linije vrednost registra di se uvek povećava za 2 kako bi pokazivač skočio na sledeću poziciju na ekranu. Kod vertikalne linije, registar di uvek se povećava za 160 kako bi se preskočio čitav red (red se sastoji od 80 karaktera, a svaki karakter zauzima dva bajta). Slična je situacija i kod kosih linija sa razlikom da se di ne povećava za 160, nego u zavisnosti od nagiba di se povećava ili za 162 (opadajuća linija) ili za 158 (rastuća linija). U ovom zadatku za svaku liniju smo odabrali različite boje. Sadržaj ekrana nakon pokretanja programa prikazan je na Slici xxx.

Slika xxx. Horizontalna, vertikalna i dve kose linije

Sledeći program je sličan prethodnom, sa razlikom da se od korisnika traži da unese da li želi da se crta horizontalna ili vertikalna linija.

Zadatak.

Napisati program koji od korisnika traži unos jednog karaktera (h (horizontalna) ili v (vertikalna)) i na osnovu toga crta horizontalnu ili vertikalnu liniju. Deo koji se odnosi na crtanje je potpuno isti kao i u prethodnom programu tako da se taj deo neće posebno objašnjavati.’U program je ugrađena i zaštita od pogrešnog unosa, pa ako korisnik ne pritisne jedan od onih tastera koji se traži, šalje se poruka o grešci.

Izgled ekrana nakon ispravnog i pogrešnog unosa prikazan je na Slici xxx.

Slika xxx. Izgled ekrana nakon pogrešnog unosa (gore) i ispravnog unosa (dole)

.model small

.stack

.data

text1 db 'Horizontal(h/H) or vertical(v/V) ? $'

text2 db 'Not h/H, v/V.',10,13,'$'

text3 db 10,13,'$'

.code

start:

mov	ax,_data		; postavljanje registra ds

mov	ds,ax			; na pocetak data segmenta

m ov	ax,3			; brisanje ekrana

int	10h

mov	ah,9			; ispis teksta

lea	dx,text1		; Horizontal (h/H) or vertical (v/V)?

int	21h

mov	ah,1			; cekanje na unos korisnika

int	21h			; sa tastature

push	ax			; ASCII kod unetog karaktera stavlja

; se na stek

mov	ah,9			; prelazak u novi res

lea	dx,text3

int	21h

pop	ax			; vracanje karaktera sa steka u

; registar ax

cmp	al,'h'			; ispitivanje koji taster je korisnik

je	hor_line		; pritisnuo, u zavisnosti od toga

cmp	al,'H'			; donosi se odluka na koju labelu

je	hor_line		;se skace

cmp	al,'v'

je	vert_line

cmp	al,'V'

je	vert_line

mov	ah,9			; prelazak u novi red

lea	dx,text3

int	21h

mov	ah,9			; ukoliko je unos pogresan

lea	dx,text2		; ispisuje se tekst

int	21h			; 'Not h/H, v/V.'

jmp	the_end			; bezuslovni skok na labelu the_end

hor_line:				; crtanje horizontalne linije

mov	ax,0b800h

mov	es,ax

mov	di,1600

mov	al,' '

mov	ah,10011111b

mov	cx,80

cik1:

mov	es:[di],ax

add	di,2

loop	cik1

jmp	the_end

vert_line:				; crtanje vertikalne linije

mov	ax,0b800h

mov	es,ax

mov	di,20

mov	al,' '

mov	ah,10101111b

mov	cx,25

cik2:

mov	es:[di],ax

add	di,160

loop	cik2

the_end:

mov	ax,4c00h		; izlazak iz programa

int	21h			; i povratak u DOS

end start				; kraj programa

U sledećih nekoliko zadataka crtaćemo zastave raznih zemalja.

Zadatak.

Napisati program koji će ne ekranu prikazati zastavu Austrije.

Zastava Austrije prikazana je na sledećoj slici.

Slika xxx. Mapa Austrije

Mapa Austrije sastoji se od tri horizontalne povezane celine (crvena, bela i opet crvena). Pošto na ekranu može da se prikaže 25 redova (vrsta), ekran ne može da se podeli na tri jednaka dela. Zato će središnji deo (bela boja) biti za jednu vrstu šira. Pošto se u memoriji kraj prvog reda nastavlja početkom drugog reda, gornja crvena površina može se prosto obojiti prikazivanjem 640 (8x80) uzastopnih crvenih karaktera. Nakon toga sledi bojenje središnjeg dela zastave u belo prikazivanjem 720 (9x80) belih karaktera, a na kraju sledi ponovno prikazivanje 640 crvenih karaktera. Jedino treba obratiti pažnju pri inicijalizaciji na početak (prvi karakter) oblasti date boje.

.model small

.stack

.data

.code

start:

mov	ax, 0b800h		; postavljanje registra es

mov	es, ax			; na pocetak ekranske memorije

mov	ax, 3			; brisanje ekrana

int	10h

; bojenje gornje trecine zastave u crveno

mov	di, 0			; početak je u gornjem levom uglu

mov	cx, 640			; crta se 640 karaktera

mov	al, ' '			; u al se ne stavlja nista jer ce

; samo pozadina biti aktivna

mov	ah, 11001111b		; podesavanje boje pozadine

lab01:

mov	es:[di], ax	; ispis

inc	di		; di se povećava za 2

inc	di

loop	lab01		; petlja

; bojenje srednjeg dela zastave u belu boju

mov	al, ' '			;

mov	ah, 11111000b		; podesava se bela boja pozadine

mov	di, 1280		; ispis pocinje od 9. reda

mov	cx, 720			; bice ispisano 720 karaktera

lab02:

mov	es:[di], ax	; ispis

inc	di		; di se povecava za 2

inc	di

loop	lab02		; petlja

; bojenje donjeg dela zastave u crvenu boju

mov	di,2720			; pocetak 18. reda

mov	cx,640			; bice ispisano 640 karaktera

mov	al, ' '			; al je prazan

mov	ah,11001000b		; podesavanje crvene boje

lab03:

mov	es:[di], ax	; ispis

inc	di		; di se povecava za 2

inc	di

loop	lab03		; petlja

xor	ax, ax			; cekanje na pritisak jednog tastera

int	16h

mov	ax,4c00h		; izlazak iz programa, povratak u DOS

int	21h

end	start			; kraj programa

Zadatak.

Napisati program koji će na ekranu prikazati zastavu Francuske.

Zastava Francuske prikazana je na sledećoj slici.

Slika xxx. Zastava Francuske

Na ekranu može da se prikaže 80 kolona, a to opet znači da ekran ne može da se podeli na tri jednaka dela. Zato će zastava biti nacrtana sa 27 kolona plave i crvene boje i 26 kolona bele boje (ukupno 27+26+27=80 kolona). Crtanje zastave Francuske je slično crtanju zastave Austrije, ali ipak postoji jedna važna razlika. Kod zastave Austrije bolkovi boja su bili povezani u memoriji, dok kod zastave Francuske to nije slučaj.

Zadatak može da se reši na dva načina. Prvi način je da prvo iscrtamo jednu liniju, i tu jednu liniju ponovimo 25 puta. Drugi način je da crtamo blokove boja (plavu, belu i crvenu). U ovom zadatku prikazaćemo obe metode.

.model small

.stack

.data

.code

start:

mov	ax, 0b800h		; posavljanje registra es na

mov	es, ax			; pocetak ekranske memorije

mov	ax, 3			; brisanje ekrana

int	10h

mov	di, 0			; pocinjemo od levog gornjeg ugla

mov	cx, 25			; ukupno ce se crtati 25 linija

cik_spoljni:			; spoljni ciklus

push	cx		; sacuvamo cx na steku, to je broj

; koliko linija jos treba crtati

mov	cx, 27		; crtacemo 27 plavih karaktera

mov	al, ' '		; al je prazan

mov	ah,00011000b	; podesimo plavu boju pozadine

cik_plavo:

mov	es:[di], ax	; ispis

inc	di		; di se povecava za 2

inc	di

loop	cik_plavo	; petlja

mov	cx, 26		; crtacemo 26 belih karaktera

mov	al, ' '		; al je prazan

mov	ah, 01111000b	; podesimo belu boju pozadine

cik_belo:

mov	es:[di], ax	; ispis

add	di, 2		; povecamo di za 2

loop	cik_belo	; petlja

mov	cx, 27		; crtacemo 27 crvenih karaktera

mov	al, ' '		; al je prazan

mov	ah, 01000000b	; podesimo crvenu boju pozadine

cik_crveno:

mov	es:[di], ax	; ispis

add	di, 2		; povecemo di za 2

loop	cik_crveno	; petlja

pop	cx			; skidamo sa steka cx

loop	cik_spoljni		; spoljna petlja, smanjujemo cx za 1

xor	ax, ax			; cekanje na pritisak korisnika

int	16h			; na tastaturi

mov	ax, 4c00h		; napuštanje programa, povratak u DOS

int	21h

end	start			; kraj programa

Drugi način za crtanje francuske zastave:

.model small

.stack

.data

.code

start:

mov	ax, 0b800h		; postavljanje registra es na

mov	es, ax			; pocetak ekranske memorije

mov	ax, 3			; brisanje ekrana

int	10h

; crtanje plave boje

mov	di, 0			; pocetak je u gornjem levom uglu

mov	cx, 25			; ciklus ce se ponavljati 25 puta

lab_out01:

push	cx		; cx sklanjamo na stek

mov	cx, 27		; bojicemo 27 karaktera u plavo

mov	al, ' '		; al je prazan

mov	ah, 00011000b	; podesimo plavu boju pozadine

lab_in01:

mov	es:[di], ax	; ispis

add	di, 2		; povecamo di za 2

loop	lab_in01	; skok nazad na labelu

pop	cx		; vracamo cx sa steka

add	di, 106		; skok na pocetak sledeceg

; reda

loop	lab_out01	; spoljna petlja

; crtanje bele boje

mov	di, 54			; pocetak bele boje

; (28. karakter u 1. redu)

mov	cx, 25			; ciklus ce se ponavljati 25 puta

lab_out02:

push	cx		; cx sklanjamo na stek

mov	cx, 26		; bojicemo 26 karaktera u belo

mov	al, ' '		; al je prazan

mov	ah, 01111000b	; podesimo belu boju pozadine

lab_in02:

mov	es:[di], ax	; ispis

add	di, 2		; povecamo di za 2

loop	lab_in02	; skok nazad na labelu

pop	cx		; vracamo cx sa steka

add	di, 108		; skok na pocetak sledeceg

; reda

loop	lab_out02	; spoljna petlja

; crtanje crvene boje

mov	di, 106			; pocetak crvene boje

; (54. karakter u prvom redu)

mov	cx, 25			; ciklus ce se izvrsavati 25 puta

lab_out03:

push	cx		; cx sklanjamo na stek

mov	cx, 27		; bojicemo 27 karaktera u crveno

mov	al, ' '		; al je prazan

mov	ah, 01001000b	; podesimo crvenu boju pozadine

lab_in03:

mov	es:[di], ax	; ispis

add	di, 2		; povecamo di za 2

loop	lab_in03	; skok nazad na labelu

pop	cx		; vracamo cx sa steka

add	di, 106		; skok na pocetak sledeceg

; reda

loop	lab_out03	; spoljna petlja

mov	ax, 4c00h		; izlazak iz programa, povratak u DOS

int	21h

end	start			; kraj programa

‘

Zadatak.

Napisati program koji iscrtava zastavu švedske.

Zastava švedske prikazana je na sledećoj slici.

Slika xxx. Zastava švedske

Ova zastava crta se tako što se prvo ceo ekran oboji u plavo, a nakon toga preko plave boje crtaju se žute linije. Vidljiva boja na ekranu biće ona koja je poslednja obojena. Širina vertikalne linije i visina horizontalne linije su po 2 karaktera.

.model small

.stack

.data

.code

start:

mov	ax, 0b800h		; postavljanje registra es na

mov	es, ax			; pocetak ekranske memorije

mov	ax, 3			; brisanje ekrana

int	10h

; bojenje ekrana u plavo

mov	di, 0			; bojenje pocinjemo od gornjeg

; levog ugla

mov	cx, 2000		; obojicemo svih 2000 karaktera

mov	al, ' '			; registar al je prazan

mov	ah, 00011000b		; podesimo plavu boju pozadine

lab01:

mov	es:[di], ax

add	di, 2

loop	lab01

mov	di, 1760

mov	cx, 80

mov	al, ' '

mov	ah, 01101000b

lab02:

mov	es:[di], ax

add	di, 2

loop	lab02

mov	di, 1920

mov	cx, 80

mov	al, ' '

mov	ah, 01101000b

lab03:

mov	es:[di], ax

add	di, 2

loop	lab03

mov	di, 42

mov	cx, 25

lab04:

mov	al, ' '

mov	ah, 01101000b

mov	es:[di], ax

add	di, 160

loop	lab04

mov	di, 44

mov	cx, 25

lab05:

mov	al, ' '

mov	ah, 01101000b

mov	es:[di], ax

add	di, 160

loop	lab05

mov	di, 46

mov	cx, 25

lab06:

mov	al, ' '

mov	ah, 01101000b

mov	es:[di], ax

add	di, 160

loop	lab06

xor ax, ax

int 16h

mov	ax, 4c00h

int	21h

end	start