Grananja u programu

U programskim jezicima visokog nivoa grananja se ostvaruju upravljačkim strukturama if ... then ili if...then...else. U asembleru ove instrukcije ne postoje, tako da se grananja rešavaju instrukcijama raznih skokva (je, jne, jl, jnl, jg, jng, jp, itd). Prvi primer koji će ovde biti prikazan traži od korisnika unos jednog karaktera sa tastature i na osnovu toga donosi se odluka da li je bilo pritisnuto m ili M, ili nešto drugo.

Zadatak.

Napisati program koji od korisnika traži unos jednog karaktera i u zavisnosti od toga štampa poruku na ekran da li je bilo pritisnuto malo m ili veliko M. Ekran prilikom izvršavanja programa treba da ima sledeći izgled:

Slika xxx. Funkcionisanje programa

.model small

.stack

.data

tekst1	db	'Pritisnite nesto: $'

tekst2	db	'Pritisnuto je m ili M.',10,13,'$'

tekst3	db	'Nije ni m ni M.',10,13,'$'

novired	db	10,13,'$'

.code

start:

mov	ax, _data		; postavljanje registra ds

mov	ds, ax		; na pocetak data segmenta

mov	ah, 9			; ispis stringa tekst1

lea	dx, tekst1		; moglo bi i mov dx, offset tekst1

int	21h

mov	ah, 1			; cekanje na pritisak korisnika sa tastature

int	21h			; ASCII kod pritisnutog karaktera smesta se u

; registar al

push	ax			; pritisnuti karakter sklanjamo na stek

mov	ah, 9			; prelazak u novi red

lea dx, ujsor

int	21h

pop	ax			; vracanj pritisnutog karaktera sa steka

mov	ah, 9			; ah = 9

lea	dx, tekst2		; ucitamo tekst2 u registar dx

cmp	al, 'm'		; provera da li je pritisnuto slovo 'm'

je	slovo_M		; ako jeste, skok na labelu slovo_M

cmp	al, 'M'		; provera da li je pritisnuto slovo 'M'

je	slovo_M		; ako jeste, skok na labelu slovo_M

lea	dx,tekst3		; ako se izvršava ovaj red programa to znaci

; da nije pritisnuto ni 'm' ni 'M',

; i u registar dx ucitava se tekst3

slovo_M:

int	21h

mov	ax, 4c00h		; napuštanje programa, izlazak u DOS

int	21h

end start				; kraj programa

U sledećem primeru nakon pokretanja programa od korisnika se traži unos jednog karaktera,i na osnovu toga program štampa poruku da li je pritisnuto malo slovo, veliko slovo, broj, ili nešto drugo. Za rešavanje ovog zadatka potrebno je poznavati ASCII kodove brojeva i slova. ASCII kodovi brojeva su u opsegu od 48 do 57 (0: ASCII 48, 1: ASCII 49, ..., 9: ASCII 57), ASCII kodovi velikih slova su u opsegu od 65 do 90 (A: ASCII 65, B: ASCII 66, ... Z: ASCII 90), dok su ASCII kodovi malih slova u opsegu od 97 do 122 (a: ASCII 97, b: ASCII 98, ..., z: ASCII 122). Dakle, u programu treba ispitati iz kog opsega je ASCII kod pritisnutog karaktera i u zavisnosti od toga terba štampati određenu poruku.

Slika xxx. Funkcionisanje programa za klasifikaciju karaktera

.model small

.stack

.data

text1		db	'Uneto je malo slovo.',10,13,'$'

text2		db	'Uneto je veliko slovo.',10,13,'$'

text3		db	'Unet je broj.',10,13,'$'

text4		db	'Nije ni slovo ni broj, vec nesto drugo.',10,13,'$'

text5		db	'Unesite jedan karakter, esc za kraj programa! $'

newline	db	10,13,'$'

.code

start:

mov	ax, _data		; postavljanje registra ds na pocetak

mov	ds, ax		; data segmenta

mov	ax, 3			; brisanje ekrana

int	10h

pocetak:

mov	ah, 9				; ispis novog reda

lea	dx, newline

int	21h

mov	ah, 9				; ispis stringa text5

lea	dx, text5

int	21h

mov	ah, 1				; cekanje na unos karaktera

int	21h				; sa tastature od strane korisnika

push	ax				; karakter sklanjamo na stek

mov	ah, 9				; prelazak u novi red

lea	dx, newline

int	21h

pop	cx				; pritisnut karakter vracamo sa steka

; u registar cx

cmp	cl, 27			; ako je bio pritisnut taster esc,

je	kraj				; program se zavrsava (esc: ASCII 27)

cmp	cl, 47			; provera da li je bio pritisnut broj

jg	provera_broja		; ako je ASCII vrednost karaktera veci

; od 47, moguce da je broj, zato se

; skace na labelu provera_broja

jmp	karakter			; ako je ASCII unetog karaktera manji

; od 47, sigurno nije ni broj ni slovo

; tada skacemo na labelu 'karakter'

provera_broja:

cmp	cl, 58		; ako smo kod ovog reda, ASCII

; pritisnutog karaktera je sigurno veci

; od 47. Ako je pri tome i manji od 58,

; sigurno se radi o broju i zato

; skacemo na labelu 'broj'

jl	broj

cmp	cl, 64		; provera da li se radi o velikom slovu

jg	provera_vslova	; skok na labelu

jmp	karakter		; ako nije veliko slovo, skok na

; labelu 'karakter'

broj:

mov	ah, 9				; ispis teksta iz stringa text3

lea	dx, text3

int	21h

jmp	pocetak			; skok na labelu 'pocetak'

provera_vslova:

cmp	cl, 91			; provera da li je slovo veliko

jl	veliko			; skok na labelu veliko

cmp	cl, 96			; provera da li se radi o malom slovu

jg	provera_mslova		; skok na labelu

jmp	karakter			; ako nije malo slovo, skok na

; labelu 'karakter'

veliko:					; ukoliko je slovo veliko

mov	ah, 9				; stampamo poruku o tome

lea	dx, text2

int	21h				; ispisujemo text2

jmp	pocetak			; skok na labelu 'pocetak'

provera_mslova:				; provera da li je slovo malo

cmp	cl, 123			; poredenje cl sa 123

jl	malo				; skok na labelu 'malo'

jmp	karakter			; skok na labelu 'karakter'

malo:						; ako je slovo malo

mov	ah, 9				; ispisujemo text1

lea	dx, text1

int	21h

jmp	pocetak			; skok na labelu 'pocetak'

karakter:					; ako nije pritisnut ni slovo ni broj

mov	ah, 9				; ispisujemo text4

lea	dx, text4

int	21h

jmp	pocetak			; skok na labelu 'pocetak'

kraj:

mov	ax, 4c00h			; zavrsetak programa

int	21h				; izlazak u DOS

end	start					; kraj programa

Zadatak.

Napisati program koji od korisnika traži unos dva broja, a kao rezultat šalje poruku o tome koji od brojeva je veći.

.model small

.stack

.data

text1	db	'Unesite prvi broj: $'

text2	db	'Unesite drugi broj: $'

text3	db	'Prvi broj je veci.',10,13,'$'

text4	db	'Drugi broj je veci.',10,13,'$'

text5	db	'Brojevi su jednaki.',10,13,'$'

novi_red	db	10, 13, '$'

.code

start:

mov	ax, _data		; postavljanje registra ds

mov	ds, ax		; na pocetak data segmenta

mov	ax, 3			; brisanje ekrana

int	10h

mov	ah, 9			; ispis text1 na ekran

lea	dx, text1

int	21h

mov	ah, 1			; cekanje na pritisak tastera

int	21h			; ASCII vrednost karaktera smesta se u al

push	ax			; karakter se smesta na stek

mov	ah, 9			; prelazak u novi red

lea	dx, novi_red	; moglo bi i mov dx, offset novi_red

int	21h

mov	ah, 9			; prikazivanje text2 na ekranu

lea	dx, text2		; moglo bi i mov dx, offset text2

int	21h

mov	ah, 1			; ucitavanje karaktera

int	21h

push	ax			; i drugi karakter se smesta na stek

mov	ah, 9			; prelazak u novi red

lea	dx, novi_red

int	21h

pop	cx			; povlscenje drugog karaktera sa steka u cx

pop	bx			; povlacenje prvog karaktera sa steka u bx

cmp	bx, cx		; poredenje karaktera, cmp ne menja operande

je	lab_equal		; ako su isti skok na labelu lab_equal

cmp	bx, cx		; poredenje karaktera, cmp ne menja operande

jg	lab_first		; skok na labelu lab_first

mov	ah, 9			; ispis text4 na ekran

lea	dx, text4

int	21h

jmp	the_end		; bezuslovni skok na labelu the_end

lab_equal:

mov	ah, 9			; ispis text 5 na ekran

lea	dx, text5

int	21h

jmp	the_end		; bezuslovni skok na labelu the_end

lab_first:				; prvi broj je veci

mov	ah, 9			; ispis text3 na ekran

lea	dx, text3

int	21h

the_end:

mov	ax, 4c00h		; izlazak iz programa, povratak u DOS

int	21h

end	start				; kraj programa

Ovaj program nema ugrađenu zaštitu od pogrešnog unosa, tako da ne upoređuje samo brojeve nego upoređuje ASCII vrednosti unetih karaktera. Na primer, ako unesemo slovo ’D’ (ASCII 68) i broj 5, kao rezultat štampaće se poruka da je prvi operand veći. Funkcionisanje programa prikazan je na sledećoj slici.

Slika xxx. Funkcionisanje programa za nalaženje maksimuma dva broja (karaktera)

Sledeći zadatak traži od korisnika da pritisne taster x. Ukoliko korisnik pritisne x, na ekranu će se u režimu karaktera (25x80) iscrtati ljubičasto slovo x. Ukoliko korisnik ne pritisne taster x, šalje se poruka da je unos bio pogrešan. Na sledećoj slici prikazano je funkcionisanje programa kako u slučaju pogrešnog, tako i u slučaju korektnog unosa.

Slika xxx. Pogrešan unos (gore) i korektan unos (dole)

.model small

.stack

.data

text1	db	"Pritisni x kako bi se na ekranu iscrtao x: $"

text2	db	"Pogresan unos.",10,13,'$'

novi_red	db	10,13,'$'

.code

start:

mov	ax, _data		; postavljanje registra ds

mov	ds, ax		; na pocetak data segmenta

mov	ax, 3			; brisanje ekrana

int	10h

mov	ah, 9			; ispis stringa ’text1’

lea	dx, text1

int 21h

mov	ah, 1			; ucitavanje karaktera sa tastature

int	21h			; karakter se smesta u registar al

push	ax			; karakter smestamo na stek

mov	ah, 9			; prelazak u novi red

lea	dx, novi_red

int	21h

pop	ax			; vracanje pritisnutog karaktera sa steka

cmp	al, 'x'		; provera da li bio pritisnut 'x'

je	label1		; ako jeste, skok na label1

mov	ah, 9			; ispis text2

lea	dx, text2

int	21h

jmp	kraj			; bezuslovni skok na labelu 'kraj'

label1:

mov	ax, 0b800h		; postavljanje registra es na pocetak

mov	es, ax		; ekranske memorije

mov	cx, 12		; ciklus ce se izvrsiti 12 puta

mov	di, 400		; pocetna tacka ispisa

mov	al, ' '		; al je prazan

mov	ah, 01011010b	; podesimo ljubicastu boju

label2:

mov	es:[di], ax		; ispis

add	di, 162		; kosa linija (opadajuca)

loop	label2 		; petlja

mov	cx, 12		; ciklus ce se izvrsiti 12 puta

mov	di, 420		; pocetna tacka za ispis

mov	al, ' '		; al je prazan

mov	ah, 01011010b	; podesavanje ljubicaste boje

label3:

mov	es:[di], ax		; ispis

add	di, 158 		; kosa linija (rastuca)

loop	label3 		; petlja

xor	ax, ax		; cekanje na pritisak tastera od strane

int	16h			; korisnika

kraj:

mov	ax, 4c00h		; izlazak iz programa

int	21h			; povratak u DOS

end	start			; kraj programa