## Slide 1: MEGSZAKÍTÁSOK (INTERRUPTOK)

## Slide 2: Memória szervezés

## Slide 3: Megszakítások
Loop
bsf PORTB, 7
call Delay500
bcf PORTB, 7
call Delay500
goto Loop
Delay500
clrf delayL
clrf delayM
movlw d'3'
movwf delayH
Label
decfsz delayL
goto Label
decfsz delayM
goto Label
decfsz delayH
goto Label
return
end

## Slide 4: A megszakítások forrásai
Logikai szint változása az RB0 lábon
TMR0 szabadon futó számláló túlcsordulása
Az EEPROM-ba történő írási ciklus befejezése
Logikai szint változása az RB4-RB7 lábak egyikén

## Slide 5: Megszakítások –működési elv

## Slide 6: Megszakítások – INTCON regiszter

## Slide 7: Megszakítás – logikai szint változása az RB0 lábon

## Slide 8: OPTION REGISZTER
bit 7:
RBPU: PORTB Pull-up Enable bit 0 = PORTB pull-ups are disabled 1 = PORTB pull-ups are enabled (by individual port latch values).
bit 6
INTEDG: Interrupt Edge Select bit 1 = Interrupt on rising edge of RB0/INT pin 0 = Interrupt on falling edge of RB0/INT pin

## Slide 9: Megszakítás – logikai szint változása az RB0 lábon
PROCESSOR 16F84
#include "p16f84.inc"
__CONFIG _XT_OSC & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _CP_OFF
org 0x00
goto main
org 0x04
goto ISR
main
bsf STATUS, RP0
movlw b'00000001'
movwf TRISB
bcf OPTION_REG, INTEDG
bsf OPTION_REG, NOT_RBPU
bcf STATUS, RP0
clrf PORTB
bsf PORTB, 7
bsf INTCON, INTE
bsf INTCON, GIE

## Slide 10: Megszakítás – logikai szint változása az RB0 lábon
Loop
goto Loop
ISR
bcf INTCON, INTF
btfss PORTB,7
goto Lab1
bcf PORTB,7
retfie
Lab1
bsf PORTB,7
retfie
end

## Slide 11: EEPROM MEMÓRIA

## Slide 12: EEPROM MEMÓRIA
bit 0 RD (Read Control bit)
1=initializes reading
0=does not initialize reading
bit 1 WR (Write Control bit)
1=initializes writing
0=does not initialize writing
bit 2 WREN (EEPROM Write Enable bit) Enables writing to EEPROM
1=writing allowed
0=writing disallowed
bit 3 WRERR (EEPROM Error Flag bit) Error during writing to EEPROM
1=error occured
0=error did not occur
bit 4 EEIF (EEPROM Write Operation Interrupt Flag bit) Bit used to inform that writing data to EEPROM has ended.
1=writing terminated
0=writing not terminated yet, or has not started

## Slide 13: EEPROM MEMÓRIA
EEPROM read

## Slide 14: EEPROM MEMÓRIA
EEPROM write

## Slide 15: Get digits