08.02.2016.

Ispit iz Obrade Slike

1. Zadata je sledeća test slika dimenzija 6x6 piksela.

Slika 1.

Skicirati histogram slike. Pikseli originalne slike su iz opsega [0,255]. Da li je ova slika pretežno tamna ili svetla?	(7 poena)

2. Koja će biti nova vrednost obeleženog piksela (190) ako na tom mestu primenimo sledeće filtre:

a/ median filtar 1x1 piksel?	(2 poena)

b/ median filtar 3x3 piksela?	(2 poena)

c/ median filtar 5x5 piksela?	(2 poena)

d/ alfa-trimovani filtar 3x3 piksela, alfa=2?	(2 poena)

e/ konvolucioni filtar za usrednjavanje 3x3 piksela?	(2 poena)

3. Nabrojati i karakterisati interpolacione postupke u digitalnoj obradi slike. Izvršiti linearnu interpolaciju na drugoj vrsti Slike 1, tako da vrsta umesto 6 elemenata ima 11 elemenata.

(8 poena)

4. Detaljno opisati korake JPG kompresije digitalne slike.	(5 poena)

5. Šta se podrazumeva pod digitalizacijom slike? Opisati postupak digitalizacije slike.	(5 poena)

1. Napisati Matlab komande kojom se izdvaja donja desna četvrtina slike čije su dimenzije nepoznate. Uputstvo: prvo ispitati kolika je veličina slike.	(3 poena)

2. Napisati Matlab komande kojima se iscrtava histogram Slike 1. Nakon toga, instrukcijom find ispitati koliko piksela ima intenzitet 100.	(4 poena)

3. Napisati Matlab komande za vršenje filtriranja iz zadatka 2 (a/, b/, c/, d/ i e/).	(8 poena)