21.01.2016.

Kolokvijum iz Digitalne obrade slike

- Napisati izraz i nacrtati prenosnu karakteristiku stepene transformacije. Osvetljaj piksela ulazne slike je r, osvetljaj piksela izlazne slike je s, a parametar c ima konstantnu vrednost. Na koji način osvetljaj rezultujuće slike zavisi od parametra c? Kakav efekat ima stepena transformacija na sliku? (7 poena)

- Opisati tipove filtara koji se koriste u digitalnoj obradi slike i nacrtati odgovarajuće prenosne karakteristike (prostorni i frekvencijski domen). Posebno napisati po jednu konvolucionu masku za NF i VF filtriranje. (10 poena)

- Navesti i karakterisati interpolacione metode kod digitalnih slika. (8 poena)

- Nabrojati i opisati aritmetičko-logičke operacije na slikama. Za koju namenu se koja operacija koristi? (8 poena)

- Objasniti razliku između poboljšanja slike (enahancement) i restauracije slike (restoration). (5 poena)

------------------------------------------

  - Napisati MATLAB komande zu učitavanje slike test.tif, a zatim komande sa kojima se na tu sliku dodaje 10% šuma tipa salt & pepper. Nakon toga filtrirati sliku sa median, min i max filtrima sa maskom 5x5. (6 poena)

2.	Za test slike Img1 i Img2 napisati MATLAB komande sa kojima se izračunava odnos signal/šum između slika. (6 poena)

21.01.2016.

Kolokvijum iz Digitalne obrade slike

1.	Napisati izraz i nacrtati prenosnu karakteristiku stepene transformacije. Osvetljaj piksela ulazne slike je r, osvetljaj piksela izlazne slike je s, a parametar c ima konstantnu vrednost. Na koji način osvetljaj rezultujuće slike zavisi od parametra c? Kakav efekat ima stepena transformacija na sliku? (7 poena)

  - Opisati tipove filtara koji se koriste u digitalnoj obradi slike i nacrtati odgovarajuće prenosne karakteristike (prostorni i frekvencijski domen). Posebno napisati po jednu konvolucionu masku za NF i VF filtriranje. (10 poena)

3.	Navesti i karakterisati interpolacione metode kod digitalnih slika. (8 poena)

4.	Nabrojati i opisati aritmetičko-logičke operacije na slikama. Za koju namenu se koja operacija koristi? (8 poena)

5.	Objasniti razliku između poboljšanja slike (enahancement) i restauracije slike (restoration).

(5 poena)

1.	Napisati MATLAB komande zu učitavanje slike test.tif, a zatim komande sa kojima se na tu sliku dodaje 10% šuma tipa salt & pepper. Nakon toga filtrirati sliku sa median, min i max filtrima sa maskom 5x5. (6 poena)

2.	Za test slike Img1 i Img2 napisati MATLAB komande sa kojima se izračunava odnos signal/šum između slika. (6 poena)