2016.01.25.

Kollokvium Hang-és képfeldolgozásból

1. Definiálja a térbeli rezolúciót és az amplitúdó rezolúciót a digitális képeknél. (8 pont)

2. Az 1. ábrán egy digitális kép részlete látszik. Mekkora lesz a megjelölt pikszel értéke ha a 2. ábrán, illetve a 3. ábrán látható konvolúciós maszkkal végezzük a konvolúciót az adott helyen? Milyen szűrésnek felel meg a konvolúció a 2. ábrán, illetve a 3. ábrán látható maszkkal? (10 pont)

| ... 78 81 79 74 76 77 77 ... ... 80 81 83 82 78 76 68 ... ... 75 77 78 79 78 72 70 ... ... 76 83 71 72 80 73 69 ... 1. ábra | 2. ábra | 3. ábra |
| --- | --- | --- |

3. Ismertesse a JPG tömörítés folyamatának lépéseit. (8 pont)

4. Milyen változás fog történni a digitális képen ha a következő  s=T(r) transzformációt végezzük el a pikszeleken? Milyen hatása lesz az egyes transzformációknak a kép átlagos világosságára? r a bemeneti kép szürkeárnyalata, s pedig a kimeneti kép szürkeárnyalata. (8 pont)

4. ábra				5. ábra				6. ábra

5. Jellemezze a legismertebb statisztikai sorrend szűrőket. (6 pont)

6. A 7. ábrán egy 3x3 pikszel nagyságú kép látható. Növelje meg az összes pikszel értékét 5-tel, azután pedig számolja ki a kapott kép és ez eredeti kép között a jel/zaj viszonyt. (10 pont)

177   169   170

181   175   176

180   191   185

7. ábra