25.01.2016.

Kolokvijum iz Obrade zvuka i slike

1. Objasniti pojmove prostorne i amplitudske rezolucije kod digitalne slike.(8 poena)

2. Na Slici 1 prikazan je deo digitalne slike. Koju vrednost će imati obeleženi piksel nakon izvršene operacije konvolucije sa konvolucionom maskom koja je prikazana na Slici 2 i Slici 3?. Kakvom filtriranju odgovara vršenje konvolucije sa maskom sa Slike 2 i Slike 3? (10 poena)

| ... 78 81 79 74 76 77 77 ... ... 80 81 83 82 78 76 68 ... ... 75 77 78 79 78 72 70 ... ... 76 83 71 72 80 73 69 ... Slika 1. | Slika 2. | Slika 3. |
| --- | --- | --- |

3. Opisati korake JPG kompresije digitalne slike. (8 poena)

4. Kakve promene će nastati na digitalnim slikama ako primenimo sledeće s=T(r) transformacije na pikselima? Kakav uticaj će imati svaka od transformacija na prosečni osvetljaj slike? r je nijansa sivog ulazne slike, s je nijansa sivog izlazne slike. (8 poena)

Slika 4.			Slika 5.			Slika 6.

5. Opisati najpoznatije filtre statistike poretka. (6 poena)

6. Na Slici 7 prikazana je slika dimenzija 3x3 piksela. Povećati intenzitet svakog piksela za 5 i odrediti odnos signal/šum između dobijene i originalne slike. (10 poena)

177   169   170

181   175   176

180   191   185

Slika 7.