2015.01.26.

Képfeldolgozás vizsga

1.

a/ Írja fel a képletet a jel/zaj viszony (PSNR) kiszámítására az eredeti és a módosított képek között.

b/ Az 1. ábrán egy 2x2 pikszelt tartalmazó mini kép látható feldolgozás előtt (balról) és feldolgozás után (jobbról). Határozza meg a jel/zaj viszonyt a képek között.	(10 pont)

| 146 | 201 |  | 151 | 203 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 177 |  | 96 | 177 |

1. ábra

2. Ábrázolja annak az intenzitás-transzformációnak a karakterisztikáját amellyel a pikszelek melyeknek intenzitása 120 és 150 közötti van növekszik 20-szal, azoknak a pikszeleknek az intenzitása melyek 200 és 220 között van pedig csökken 50-nel. Mi fog történni a kép átlagos pikszel-intenzitásával a transzformáció után? Az eredeti kép tartománya (0-255).

(8 pont)

3. A képnek egy meghatározott sorára írja fel a képleteket az első és második derivált meghatározására (diszkrét eset).

Az adott vonalszegmensre határozza meg az első és második deriváltat:

112  118  117  214  225  108  90.	(8 pont)

4. Magyarázza meg a képjavítás (képfokozás, enhancment) és a képrestauráció (restoration) közötti különbséget.	(4 pont)

5. Definiálja a pikszelek közötti szomszédságokat.	(4 pont)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Írjon MATLAB programot amely kivizsgálja a kép összes pikszelét, és ha a pikszel intenzitása nagyobb mint 150, akkor az intenzitás 10-zel csökken, ellenkező esetben az intenzitás 10-zel növekszik. A kép nagysága 256x256 pikszel.	(8 pont)

2. Ha a színes kép egy háromdimenzionális (3D) mátriksz által van megadva – R, G és B síkok, írja fel azokat a MATLAB parancsokat amellyel a kép zöld színsíkját választjuk ki. Ezután hozza létre a zöld színsík negatívját.	(8 pont)