19.06.2020.

Kolokvijum iz Asemblera

- Napisati komande u asembleru kojima se na PORTB parne nožice se definišu kao ulazne, a neparne kao izlazne. Voditi računa o memorijskim bankama.	(6 poena)

- Kolika treba da je frekvencija oscilatora priključena na mikrokontroler PIC16F84 ukoliko želimo da instrukcijski ciklus traje 8μs? Koliko instrukcija izvršava mikrokontroler za jednu sekundu u tom slučaju? Koliko traje mašinski ciklus?	(6 poena)

3.	Kolika kašnjenja ostvaruju podprogrami Delay_x i Delay_y? U oba slučaja oscilator ima frekvenciju od 0.5MHz. Prikazati formulu na osnovu koje je izvršen proračun.	(7+7 poena)

| Delay_x movlw d'5‘ movwf d3 movlw d'27‘ movwf d2 movlw d'255‘ movwf d1 decfsz d1 goto $-1 decfsz d2 goto $-5 decfsz d3 goto $-9 return | Delay_y clrf DelayL movlw d’168’ movwf DelayM movlw d’4’ movwf DelayH Wait1 decfsz DelayL goto Wait1 ecfsz DelayM goto Wait1 decfsz DelayH goto Wait1 return |
| --- | --- |

- Naredni program ostvaruje brojanje na sedmosegmentnom displeju. Displej je priključen na PORTB. Odrediti sekvencu brojanja. Napisati prvih deset brojeva. Koje vrednosti ima promenljiva Pointer u toku izvršavanja programa?	(12 poena)

| PROCESSOR 16F84 #include “p16f84.inc“ __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC cblock 0x0c DelayL DelayH Pointer endc org 0h bsf STATUS,RP0 clrf TRISA clrf TRISB bcf STATUS,RP0 movlw d’4’ call DataTable movwf PORTB Loop1 movlw d’4’ movwf Pointer Loop2 movf Pointer,W call DataTable movwf PortB call Delay | decf Pointer movlw d'2' xorwf Pointer,w btfss Status,Z goto Loop2 goto Loop1 Delay clrf DelayL movlw d’168’ movwf DelayH Wait1 decfsz DelayL goto Wait1 decfsz DelayH goto Wait1 return DataTable addwf PCL retlw b'01101101' ; 5 retlw b'01111101' ; 6 retlw b'00000111' ; 7 retlw b'01111111' ; 8 retlw b'01101111' ; 9 retlw b’00111111’ ; 0 end |
| --- | --- |

- Naredni program ostvaruje vremensko kašnjenje korišćenjem tajmera TMR0. Odrediti frekvenciju treperenja svetlećih dioda priključenih na PORTB. Frekvencija primenjenog oscilatora je 1MHz.	(12 poena)

| PROCESSOR 16F84 #include "p16f84.inc" __CONFIG _XT_OSC & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _CP_OFF cblock 0x0c cnt endc org 0x00 goto main org 0x04 goto ISR main bsf STATUS,RP0 clrf TRISB movlw b'10000100' ;1:32 movwf OPTION_REG bcf STATUS,RP0 clrf PORTB bsf INTCON,T0IE movlw d'44' movwf TMR0 bsf INTCON,GIE clrf cnt | Loop goto Loop ISR movlw d'44' movwf TMR0 bcf INTCON,T0IF incf cnt movlw d'144' subwf cnt,W btfss STATUS,Z retfie comf PORTB clrf cnt retfie end |
| --- | --- |