Assembly próbakollokvium

- Ha a PIC16F84 mikrovezérlőt 1MHz-es kristályoszcillátorral üzemeltetjük, mennyi ideig tart a gépi, illetve az utasításciklus?

A gépi ciklus ________ tart.

Az utasításciklus ________ tart.

- A PIC16F84 mikrovezérlőnek mennyi megszakításforrása van? Soroljon fel legalább kettőt.

A megszakításforrások száma ______.

A megszakítás forrásai lehetnek: _____________.

- Melyik regiszterrel ellenőrizzük hogy melyik I/O kivezetés lesz kimeneti, illetve bemeneti? Hogyan?

A kimeneti/bemeneti lábacskák kiválasztását a __________ regiszter végzi, mégpedig a következő módon: _______________________

- Az alábbi program számlálást valósít meg a 7-szegmenses kijelzőn. Határozza meg a számlálási szekvenciát!

A számlálási szekvencia a következő: _______________________.

Amennyiben 0.5 MHz-es oszcillátort alkalmazunk, mekkora a késés a számláló egyes állapotai között?

Az állapotok közötti késés ___________.

| PROCESSOR 16F84 #include “p16f84.inc“ __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC cblock DelayL DelayM DelayH Pointer endc org 0h bsf STATUS,RP0 clrf TRISA clrf TRISB bcf STATUS,RP0 Loop1 clrf Pointer Loop2 movf Pointer,w call DataTable movwf PortB call Delay incf Pointer movlw d'4' xorwf Pointer,w btfss Status,Z goto Loop2 goto Loop1 | Delay clrf DelayL movlw d’168’ movwf DelayH Wait1 decfsz DelayL goto Wait1 decfsz DelayH goto Wait1 return DataTable addwf PCL retlw b'01011011' ; 2 retlw b'01111101' ; 6 retlw b'01101111' ; 9 retlw b'01100110' ; 4 retlw b'00111111‘ ; 0 retlw b'01001111' ; 3 retlw b'00000110' ; 1 retlw b'01111111' ; 8 retlw b'01101101' ; 5 retlw b'00000111' ; 7 end |
| --- | --- |

- Az alábbi ábrán egy PIC16F84-gyel megvalósított áramkör látható ahol a PORTB minden lábacskájára egy LED van kapcsolva.

a/ Mely diódák fognak világítani a program indításakor?

b/ A counter változó milyen értékeket fog felvenni a program futása alatt?

c/ Van-e olyan LED amelyik a program futása alatt sose lesz bekapcsolva? Ha van, akkor melyik?

| PROCESSOR 16F84 #include “p16f84.inc“ __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC cblock DelayL DelayM DelayH counter endc org 0x00 goto Main org 0x04 goto Main bsf STATUS, RP0 clrf TRISB bcf STATUS, RP0 bcf STATUS, C movlw b’00001111’ movwf PORTB clrf counter | Loop1 call Delay rlf PORTB incf counter incf counter movlw d’6’ xorwf counter,W btfss STATUS,Z goto Loop1 Ciklus goto Ciklus Delay clrf delayL movlw d’2’ movwf delayH Wait1 decfsz delayL goto Wait1 decfsz delayH goto Wait1 return end |
| --- | --- |