Probni kolokvijum iz Asemblera

- Ukoliko se na mikrokontroler PIC16F84 priključi kristalni oscillator od 1MHz, koliko iznosi mašinski, a koliko instrukcijski ciklus?

Mašinski ciklus iznosi ________.

Instrukcijski ciklus iznosi ________.

- Koliko izvora prekida postoji kod mikrokontrolera PIC16F84? Nabrojati bar dva.

Broj izvora prekida je ______.

Izvori prekida mogu biti _____________.

- Koji registrom se kontroliše koji će od nožica biti ulazni, a koji izlazni. Kako?

Izbor ulaznih/izlaznih nožica vrši se registrom ___________, i to na sledeći način ________________________

- Prikazan program ostvaruje funkciju brojača na sedmosegmentnom displeju. Odrediti sekvencu brojanja!

Sekvenca brojanja je: _______________________.

Ukoliko se primenjuje oscilator od 0.5MHz, koliko je ostvareno kašnjenje između pojedinih stanja brojača?

Kašnjenje između stanja je ___________.

| PROCESSOR 16F84 #include “p16f84.inc“ __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC cblock DelayL DelayM DelayH Pointer endc org 0h bsf STATUS,RP0 clrf TRISA clrf TRISB bcf STATUS,RP0 Loop1 clrf Pointer Loop2 movf Pointer,w call DataTable movwf PortB call Delay incf Pointer movlw d'4' xorwf Pointer,w btfss Status,Z goto Loop2 goto Loop1 | Delay clrf DelayL movlw d’168’ movwf DelayH Wait1 decfsz DelayL goto Wait1 decfsz DelayH goto Wait1 return DataTable addwf PCL retlw b'01011011' ; 2 retlw b'01111101' ; 6 retlw b'01101111' ; 9 retlw b'01100110' ; 4 retlw b'00111111‘ ; 0 retlw b'01001111' ; 3 retlw b'00000110' ; 1 retlw b'01111111' ; 8 retlw b'01101101' ; 5 retlw b'00000111' ; 7 end |
| --- | --- |

- Na slici je prikazano kolo sa mikrokontrolerom PIC16F84, pri čemu su na PORTB priključene svetleće diode.

a/ Koje će diode svetleti na početku izvršavanja programa?

b/ Koje će sve vrednosti imati promenljiva counter u toku izvršavanja programa?

c/ Da li postoji neka dioda koja uopšte neće svetleti u toku izvršavanja programa? Ako ima, koja?

| PROCESSOR 16F84 #include “p16f84.inc“ __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC cblock DelayL DelayM DelayH counter endc org 0x00 goto Main org 0x04 goto Main bsf STATUS, RP0 clrf TRISB bcf STATUS, RP0 bcf STATUS, C movlw b’00001111’ movwf PORTB clrf counter | Loop1 call Delay rlf PORTB incf counter incf counter movlw d’6’ xorwf counter,W btfss STATUS,Z goto Loop1 Ciklus goto Ciklus Delay clrf delayL movlw d’2’ movwf delayH Wait1 decfsz delayL goto Wait1 decfsz delayH goto Wait1 return end |
| --- | --- |