| Assembly kollokvium | 2018.06.29. |
| --- | --- |

- Írja fel azokat az assembly parancsokat melyekkel a PORTB két legjelentősebb  lábacskáját bemenetinek, a többit pedig kimenetinek definiáljuk. Figyeljen a memóriabankokra. (6 pont)

- Mekkora kell hogy legyen a PIC16F84 mikrovezérlőre kapcsolt oszcillátor frekvenciája ha azt szeretnénk elérni hogy az utasításciklus 8μs-ot tartson? Mennyit tart abban az esetben a gépi ciklus? (6 pont)

- Mekkora késést valósítanak meg az alábbi alprogramok? Az oszcillátor frekvenciája mindkét esetben 0.2MHz. Írja fel a képletet amelyik alapán számolt.

(7+7 pont)

| Delay clrf DelayL movlw d’168’ movwf DelayH Wait1 decfsz DelayL goto Wait1 decfsz DelayH goto Wait1 return | Delay clrf DelayL movlw d’168’ movwf DelayM movlw d’4’ movwf DelayH Wait1 decfsz DelayL goto Wait1 decfsz DelayM goto Wait1 decfsz DelayH goto Wait1 return |
| --- | --- |

- A következő program számlálást valósít meg a hétszegmenses kijelzőn. A kijelző a PORTB-re van kapcsolva. Határozza meg a számlálási szekvenciát. Írja fel az első tíz számot. Milyen értékei vannak a Pointer változónak a program futása során?                                       (12 pont)

| PROCESSOR 16F84 #include “p16f84.inc“ __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC cblock 0x0c DelayL DelayM DelayH Pointer endc org 0h bsf STATUS,RP0 clrf TRISA clrf TRISB bcf STATUS,RP0 movlw d’2’ call DataTable movwf PORTB Loop1 movlw d’5’ movwf Pointer Loop2 movf Pointer,W call DataTable movwf PortB call Delay | decf Pointer decf Pointer movlw d'1' xorwf Pointer,w btfss Status,Z goto Loop2 goto Loop1 Delay clrf DelayL movlw d’168’ movwf DelayH Wait1 decfsz DelayL goto Wait1 decfsz DelayH goto Wait1 return DataTable addwf PCL retlw b'01101101' ; 5 retlw b'01111101' ; 6 retlw b'00000111' ; 7 retlw b'01111111' ; 8 retlw b'01101111' ; 9 retlw b’00111111’ ; 0 end |
| --- | --- |

- A következő program időintervallumokat hoz létre a TMR0 szabadon futó számláló segítségével. Határozza meg a PORTB-re kapcsolt LED-ek villogási frekvenciáját. Az oszcillátor frekvenciája 1MHz. (12 pont)

| PROCESSOR 16F84 #include "p16f84.inc" __CONFIG _XT_OSC & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _CP_OFF cblock 0x0c cnt endc org 0x00 goto main org 0x04 goto ISR main bsf STATUS,RP0 clrf TRISB movlw b'10000101' ;1:64 movwf OPTION_REG bcf STATUS,RP0 clrf PORTB bsf INTCON,T0IE movlw d'144' movwf TMR0 bsf INTCON,GIE clrf cnt | Loop goto Loop ISR movlw d'144' movwf TMR0 bcf INTCON,T0IF incf cnt movlw d'27' subwf cnt,W btfss STATUS,Z retfie comf PORTB clrf cnt retfie end |
| --- | --- |